Aktivitetsark 5: Vandløbets dybdeprofil og vandføring

Hvad skal I

I øvelsen her skal I måle vandløbets dybdeprofil og vandføring. Dybdeprofilen er arealet af et tværsnit af vandløbet. Hvis vi kender arealet af vandløbets tværsnitsprofil (m2), der hvor vi har målt strømhastigheden, så kan vi beregne vandføringen ved at gange arealet med hastigheden (m2 x m/s = m3/s). Vandføringen er mål for hvor meget vand (liter eller m3) der løber i vandløbet pr. sekund.

Hvad skal I bruge

Målebånd, snor, tommestok

Sådan gør I

- I skal være 2 personer i vandløbet med støvler eller waders på – og 2 personer på land.

- Spænd en snor tværs over vandløbet i ca. 20 cm højde over vandet.

- Mål vandløbets dybde for hver 20 cm på tværs af vandløbet med en tommestok. Mål langs snoren fra den ene bred til den anden (husk at måle fra bund til vandoverfladen – ikke fra bund til snor!).

- Skriv jeres målinger ind i tabellen på næste side.

Dybdemåling

| Afstand fra bred (cm) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dybde (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Afstand fra bred (cm) | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dybde (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Afstand fra bred (cm) | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dybde (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Beregninger

Beregn gennemsnittet af alle dybdemålingerne (d) og gang den med vandløbets bredde (b) – så får I vandløbets tværsnitsareal, A = d x b:

Vandløbets gennemsnitsdybde (d): _________ cm = ________ m

Vandløbets bredde (b): _________ cm = ________ m

Vandløbets tværsnitsareal (A): _________________ m2

Beregn vandføring

Nu kan I beregne, hvor meget vand der løber igennem vandløbet – vandløbets vandføring. Det er smart at regne alting om i enheden meter. Se også eksempel på næste side.

Strømhastighed x tværsnitsareal = vandføring

_______ m/sek x ________ m2 = ________ m3/sek

Ex: Et vandløb som er 4 m bredt, 20 cm i gennemsnitsdybde + har en strømhastighed på 30 m/s: Tværsnitsareal (A) = Gennemsnitsdybde (d = 0,20 m) x vandløbsbredde (b = 4,0 m) A = 0,20 m x 4,0 m = 0,80 m2 Vandføring (m3/s) = Strømhastighed (0,30 m/s) x Arealet (0,80 m2) Vandføring = 0,30 m/s x 0.80 m2 = 0,24 m3/s Der går 1000 liter på én m3 => Vandføring = 1000 liter x 0,24 m3 = 240 liter/sek

Spørgsmål

- Hvor meget vand strømmer gennem jeres vandløb i sekundet ________________________

- Hvor kommer alt det vand fra? _________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

- Sammenlign jeres vandføring med vandføringen i Skjern Å, som er 30 m3/s. Eller med vandføringen i verdens største flod, Amazonas, som ved sin udmunding er 180.000 m3/s.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Navn: ______________ Klasse: ______________ Dato: ______________ Sted: ______________